|  | Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.pcmg.pl; sekretariat@pcmg.pl NIP: 797-201-92-61 tel.: (48) 664-91-36 REGON: 142203546 fax.: (48) 664-21-81 |
| --- | --- |

Znak sprawy:14/2016                                                                                     Grójec, dnia 2016.04.05

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia na dostawę kapnometru dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o., w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Kod CPV: 33100000-1- urządzenia medyczne;

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na dostawę niżej opisanego przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry graniczne kapnometru (wymagane) |
| --- | --- |
| -1- | -2- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy: |
| 2 | Rok produkcji 2015 |
| 3 | Producent: |
| 4 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |
| 5 | Zasilanie bateria (alkaliczne) |
| 6 | Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym |
| 7 | Pomiar w kPa lub mmHg |
| 8 | Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta |
| 9 | Wyświetlacz numeryczny LED |
| 10 | Etui ochronne |
| 11 | Odporność na uderzenia |
| 12 | Temperatura pracy: min od -5 do +40ºC |
| 13 | Alarmy przekroczenia wysokiego i niskiego poziomu ETCO2 |
| 14 | Możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789 |
| 15 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodności. |
| 16 | Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia |
| 17 | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu |

2. Warunki stawiane Wykonawcom:

2.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru.

2.2 Do oferty mają być załączone następujące dokumenty:

1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający że oferowany sprzęt oznaczony jest  znakiem CE oraz dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia.

2.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przesłania faxem lub drogą elektroniczną dokumentu lub dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy tj. wpis do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

3. Termin realizacji zamówienia: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Kryterium wyboru oferty :

a) spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.2

b) najniższa cena.

5. Istotne warunki zamówienia: zostały zawarte we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 2 do formularza oferty.

6. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: p. Aneta Żywek Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia- tel. 48 664-91-36.

8. Ofertę należy złożyć na adres : Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec  lub  pocztą elektroniczną na adres aneta.zywek@pcmg.pl

Do dnia 2016.04.13 do godz. 11:00.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

….………………………………………………………………………

Prezes Zarządu PCMG

Sporządziła: Aneta Żywek