Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

na usługę konserwacji dźwigów oraz naprawę i usuwanie awarii dźwigów dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z o.o.

1. Wykaz dźwigów:

- dźwig szpitalny - nr fabryczny 23687/1973, ilość przystanków 7,  nr rejestracyjny 3121000044,

- dźwig szpitalny - nr fabryczny E-109-011/ZED/2011, ilość 7, nr rejestracyjny 31210000779,

- dźwig do przewozu posiłków - nr fabryczny 23685/1973, ilość przystanków 6, nr rejestracyjny 312000036,

- dźwig na kuchni - nr fabryczny 23682/1973, nr rejestracyjny 3121000037,

- dźwig – platforma do przemieszczania niepełnosprawnych w Zakładzie Rehabilitacji zewnętrzny, ilość przystanków 2, nr fabryczny B—891/2015, nr rejestracyjny UDT  N3021000219,

- dźwig do przemieszczania niepełnosprawnych Zakładzie Rehabilitacji - wewnętrzny, ilość przystanków 2, nr fabryczny 151405, nr ewidencyjny UDT N3021000220,

- dźwig SOR-u wewnętrzny, ilość przystanków 2, nr fabryczny E-335-020/ZED nr rejestrowy UDT N3121001236.

2. Dla wykonywania tych czynności Wykonawcę obowiązują przepisy Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Ustawa o Dozorze Technicznym, w instrukcjach i dokumentacji techniczno- ruchowej, w przepisach branżowych i normach rozporządzeniach i innych obowiązujących aktach prawnych.

3.Podstawowe materiały eksploatacyjne do 2.600 zł netto w okresie 24 miesięcy bezpłatnie zapewnia Wykonawca. Pozostałe części na potrzeby napraw i serwisu Wykonawca montował będzie po cenie zakupu i  roboczogodziny podanej w Formularzu oferty.

4. W szczególności na obowiązujący zakres prac składać się będą:

- okresowe (w terminach określonych instrukcjami i przepisami branżowymi) oraz bieżące (uzależnione od pracy urządzeń i potrzeb) oględziny, przeglądy i sprawdzenia;

- pomiary elektryczne wymagane dla instalacji wind (m.in. ochrony przeciwpożarowej, izolacji obwodów elektrycznych) podstawowy zakres w ramach usługi konserwacji;

- próby, badania i regulacja eksploatacyjna;

- konserwacje, naprawy, drobne prace remontowe do 2.600,00 zł netto na okres 24 miesięcy bezpłatnie;

- lokalizacja i zabezpieczenie awarii niezwłocznie tj. max 2h od daty zgłoszenia i ich usuwanie natychmiast lub w terminie potrzebnym na dostarczanie niezbędnych części zamiennych;

- bieżąca realizacja zgłoszeń, usuwanie usterek, wymiana usterek, itp.;

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej;

- pełna obsługa rewizji UDT;

- nadzór nad eksploatacją,

- posiadanie niezbędnych uprawnień i doświadczenia;

- udostępnienie zamawiającemu kontaktu telefonicznego do serwisanta 24h/dobę, 7 dni w tygodniu;

- czas dojazdu do awarii 2h od zgłoszenia 24h/dobę, 7 dni w tygodniu;

- remonty i modernizacje – wg ustaleń i odrębnych zamówień w ramach umowy tj. stawka roboczogodziny i zakup części bez narzutu.

5. Umowa określać będzie cenę ryczałtową za jeden miesiąc.

6. Z każdego przeglądu i usuwania awarii sporządzony zostanie szczegółowy protokół określający zakres przeprowadzonych prac wraz z wykazem zastosowanych materiałów i części oraz zalecenia co do dalszej eksploatacji.

7. Osoby wykonujące prace serwisowo-naprawcze powinny mieć uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia 1/30 wartości miesięcznej konserwacji dźwigu za każdy udokumentowany dzień postoju z winy Wykonawcy. Za dzień postoju uważa się przerwę w ruchu nie mniejszą niż 8 godzin. Wykonawca nie będzie pobierał opłat ryczałtowych za czas wykonywania modernizacji i remontów kapitalnych.