Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie rozbudowy Oddziału Intensywnej Terapii o dwa stanowiska zgodnie z załączonym opisem i przedmiarem robót.

- Zakres zamówienia

1.1 Wykonanie prac rozbiórkowych polegających na wyburzeniu ścianek działowych, usunięciu glazury oraz demontaż   istniejących instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych                    i centralnego ogrzewania;

1.2  Wykonanie nowego podziału pomieszczeń wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej;

1.3  Ułożenie nowej posadzki;

1.4 Wykonanie nowych instalacji elektrycznej wraz z rozdzielną, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania i wentylacji;

1.5  Wykonanie instalacji niepalnych gazów medycznych (tlen, próżnia, N20, powietrze)

1.6 Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych;

1.7   Ułożenie tynków, glazury wraz z malowaniem całości pomieszczeń;

1.8 Montaż osprzętu elektrycznego;

1.9 Montaż osprzętu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

1.10 Wykonanie pomiarów instalacji przewidzianych przepisami Ustawy Prawo Budowlane;

1.11 Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac.

2.         Określenie  przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień-  kody CPV:

W branży architektoniczno-budowlanej obowiązują następujące kody CPV:

- 4500000-7 roboty budowlane

- 45111300-1 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45400000-1 tynki, okładziny, posadzki

W branży Instalacje elektryczne obowiązują kody CPV:

- 45314300-4, 45315600-4 linie zasilające, instalacje n/n;

- 45315700-5 tablice zabezpieczeń;

- 45311200-2 instalacje oświetlenia wewnętrznego oraz gniazd wtykowych;

- 45314320-0 instalacja siły urządzeń technologicznych;

- 45311100-1 instalacje połączeń wyrównawczych.

W branży Instalacje Sanitarne obowiązują kody CPV:

- 453320000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

- 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania;

- 45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych;

- 45453000-7 roboty remontowe.

3	 Wytyczne ogólne dla Wykonawcy

- W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca winien w cenie robót uwzględnić koszty transportu materiałów, pracy sprzętu oraz utylizacji gruzu i zdemontowanych instalacji wraz z osprzętem.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego  zapoznania się z przedmiarem robót do wykonania.

- Prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym, wynikiem czego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i bezkolizyjne funkcjonowanie szpitala  jako placówki leczniczej.

- Prace budowlane będą prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 – 20:00.

- W trakcie trwania prac budowlanych Wykonawca będzie korzystał z ciągów komunikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego. Wszelki transport zarówno pracowników, jak i materiałów budowlanych powinien odbywać się wyłącznie windą towarową obsługiwaną przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

4.        Wytyczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

- dokonywanie odbiorów zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie;

- zapłaty ustalonego wynagrodzenia;

Do zakresu obowiązku Wykonawcy należy:

  - wykonać  przedmiot umowy z należytą starannością  w ścisłej współpracy z Zamawiającym;

  - zapewnić kierownictwo tj. kierownika budowy, (zgodnie z art. 42 ust.4 Prawa Budowlanego) posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, który wypełnia obowiązki zgodnie z przepisami prawa;

  - protokolarnie przejąć (w formie protokołu wprowadzenia na teren budowy) teren budowy;

  - uzgodnić z Zamawiającym plan zabezpieczenia terenu budowy oraz tymczasowych składów magazynowych, zabezpieczeń sanitarno- higienicznych dla pracowników budowy, wywóz nieczystości utrzymania czystości na obiekcie podczas wykonywania prac budowlanych, wywóz odpadów  z wyrobów budowlanych i instalatorskich,

  - wykonać wszelkie roboty przygotowawcze wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy,

  - wykonać na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza trenem,

  - dozorować  budowę chronić jej mienie i utrzymać zabezpieczenia bhp i p.poż,

  - wykonywać na bieżąco prace porządkowe oraz usuwać i wywozić odpady i nieczystości,

  - ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób na terenie objętym

wykonywaniem robót budowlanych i montażowych oraz instalacyjnych,

  - stosować wyroby budowlane i instalacyjne zgodnie  z art. 10 Prawa Budowlanego dopuszczone do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych , ponadto  zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów fabrycznie nowych wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy,

  - informować  Zamawiającego o przebiegu robót i brać udział w organizowanych przez

Zamawiającego naradach  koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych w tym robót ulegających zakryciu, oraz komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, ponosić w pełni koszty przerw w wykonywaniu robót wynikające z technologii i prac na obiekcie w ruchu ciągłym,

  - prowadzić  dokumentację budowy, uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym;

  - przygotować Zamawiającemu dokumenty  i dane niezbędne do sporządzania dokumentów księgowych OT (w tym podać koszty poszczególnych elementów budowy),

  - natychmiastowo usuwać wady i usterki, dokonywać prób, sprawdzeń itp. przeprowadzania odbiorów branżowych,

  - ubezpieczyć budowę od odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze który stanowi integralną część niniejszego opisu.