Zał.  nr 4   do zapytania ofertowego nr pcmg/zo-09/2021

Specyfikacja Techniczna

CZĘŚĆ NR 1  APARAT EEG 33 KANAŁOWY JEDNOSTANOWISKOWY

Producent ……………………………………………………………………………………..

Typ/Model …………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2021r.

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |  |  |
| 1 | Głowica elektrodowa 33-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | tak |  |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 22 |  |
| 3 | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne | 10 |  |
| 4 | Min. 1 wejście SpO2 | tak |  |
| 5 | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | tak |  |
| 6 | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | tak |  |
| 7 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | tak |  |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | tak |  |
| 9 | Rodzaj transmisji radiowej, | Nie gorsze niż: WLAN 802.11bg |  |
| 10 | Tryb pracy modułu WLAN, | AP |  |
| 11 | Tryb szyfrowania połączenia | WPA2 |  |
| 12 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | tak |  |
| 14 | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania | tak |  |
| 15 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | tak |  |
| 16 | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) | <25m |  |
| 17 | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak |  |
| 18 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | >24 |  |
| 19 | Pasmo przenoszenia | 0(DC) – 125 HZ |  |
| 20 | Parametry kanałów głowicy |  |
| 21 | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) | <4 |  |
| 22 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >1000 |  |
| 23 | CMRR | >115dB |  |
| 24 | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |
| 25 | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | tak |  |
| 26 | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |
| 27 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak |  |
| 28 | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |
| 29 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  |
| 30 | częstotliwość próbkowania wyjściowego (Hz) | ≥ 500Hz |  |
| 31 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 32 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | tak |  |
| 33 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |  |
| 34 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |  |
| 35 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |  |
| 36 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |  |
| 37 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 38 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 39 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 40 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | tak |  |
| 41 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | tak |  |
| 42 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |
| 43 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| 44 | Fotostymulator |  |  |
| 45 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 46 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |
| 47 | Możliwość pracy z wewnętrznej baterii | tak |  |
| 48 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | tak |  |
| 49 | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
| 50 | przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | tak |  |
| 51 | generacja raportów i drukowanie | tak |  |
| 52 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |  |
| 53 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 54 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | tak |  |
| 55 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |  |
| 56 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 57 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |  |
| 58 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |  |
| 59 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |  |
| 60 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 61 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| 62 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | tak |  |
| 63 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | tak |  |
| 64 | Analiza FFT |  |  |
| 65 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |  |
| 66 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |  |
| 67 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |  |
| 68 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |  |
| 69 | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| 70 | (minimalne wymagania) procesor INTEL CORE i7 lub równoważny pamięć RAM 8GB dysk twardy 1TB monitor 23” nagrywarka DVD karta sieciowa system operacyjny Windows 10 karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB zasilacz awaryjny UPS osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania drukarka laserowa czarno-biała | tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak |  |
| 71 | INNE CECHY APARATU |  |  |
| 72 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | tak |  |
| 73 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak |  |
| 74 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |  |
| 75 | instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 76 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | tak |  |
| 77 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | tak |  |
| 78 | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality) |
| 79 | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 80 | Akcesoria |
| 81 | Wymagane akcesoria: czepek do badań EEG zestaw elektrod z przewodami | Tak Tak |  |
| 82 | inne |
| 83 | Do urządzeń instrukcja obsługi, konserwacji i sterylizacji w języku polskim. | Tak |  |
| 85 | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. | Tak |  |
| 86 | Paszport techniczny (przy dostawie) | Tak |  |
| 87 | oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku– dołączyć oświadczenie | tak | Zał. nr …... |
| 88 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | Tak Podać dane kontaktowe |  |
| 89 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak | Zał. nr …... |
| 90 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | Tak | Zał. nr …... |
| 91 | Gwarancja |
| 92 | okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | min. 24 |  |
| 93 | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy gwarancyjne wliczone w cenę sprzętu | Tak |  |
| 94 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać |  |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Zał.  nr 4   do zapytania ofertowego nr pcmg/zo-09/2021

Specyfikacja Techniczna

CZĘŚĆ NR 2  APARAT  EKG

Producent …………………………………………………………………………….…….…

Typ/Model …………………………………………………………………………………….

Rok produkcji : 2021r.

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat (EKG-MAIL) | Tak |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli | Tak |  |
| 3 | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | Tak |  |
| 4 | Wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 112 mm lub na zewnętrznej drukarce laserowej (PCL5/PCL6) | Tak |  |
| 5 | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |
| 6 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |
| 7 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 8 | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet | Tak |  |
| 9 | Obsługa za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |
| 10 | Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA, CardioTEL | Tak |  |
| 11 | Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | Tak, podać |  |
| 12 | Opcja spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 | Tak |  |
| 13 | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Tak |  |
| 14 | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku USB | Tak |  |
| 15 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) | Tak |  |
| 16 | Wymiary: 258 x 199 x 50 mm | Tak |  |
| 17 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
| 18 | Wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |
| 19 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 21 | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
| 22 | Możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Tak |  |
| 23 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 25 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | Tak |  |
| 26 | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |
| 27 | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | Tak |  |
| 28 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów (mięśniowy, sieciowy i izolinii) | Tak |  |
| 29 | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | Tak |  |
| 30 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
| 31 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | Tak |  |
| 32 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
| 33 | Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | Tak |  |
| 34 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
| 35 | Ekran dotykowy o przekątnej 7" | Tak |  |
| 36 | Do urządzeń instrukcja obsługi, konserwacji i sterylizacji w języku polskim. | TAK |  |
| 37 | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. | TAK |  |
| 38 | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |
| 39 | oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | TAK | Zał. nr …... |
| 40 | okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | min. 24 |  |
| 41 | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy gwarancyjne wliczone w cenę sprzętu | TAK |  |
| 42 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać |  |
| 43 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 44 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |
| 45 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty |  | Zał. nr …... |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Zał.  nr 4   do zapytania ofertowego nr pcmg/zo-09/2021

Specyfikacja Techniczna

CZĘŚĆ NR 3   KARDIOMONITOR ZE STOJAKIEM JEZDNYM

Producent ……………………………………………………………………………………..

Typ/Model …………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2021r.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor kompaktowy o konstrukcji otwartej, umożliwiającej dalszą rozbudowę urządzenia. | TAK |  |
| 2 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768), do prezentacji minimum 10 krzywych jednocześnie – nie tylko EKG. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
| 3 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 4 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
| 5 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | TAK |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 60 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2, Temp. | Tak, podać |  |
|  | Mierzone parametry |  |  |
| 7 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak, podać |  |
| 8 | Monitorowanie i wyświetlanie minimum 3 odprowadzeń jednocześnie. | Tak, podać |  |
| 9 | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 3 wymiennych końcówek; | Tak, podać |  |
| 10 | Analiza arytmii- wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu, w tym minimum: migotanie przedsionków, VF, ASYS, BRADY, TACHY, | Tak, podać |  |
| 11 | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,0 do +1,0 mV z możliwością zmiany punktu pomiarowych odcinak ST. | Tak, podać |  |
| 12 | RESPIRO - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną – we wszystkich monitorowanych. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu. Regulowany alarm bezdechu w zakresie co najmniej 5-50 s. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3,125; 6.25; 12.5; 25 mm/s. oraz licznik bezdechu | Tak, podać |  |
| 13 | Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu. Funkcja inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec | Tak, podać |  |
| 14 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja wstępnego ustawiania poziomu pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 240 P/min. Podręczne zestawienie ostatnich pomiarów w menu ekranowym modułu – co najmniej 15. W komplecie przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych | Tak, podać |  |
| 15 | Moduł temperatury Pomiar w jednym kanale. Zakres pomiarowy minimum 5-50°C. Pomiar w dowolnym miejscu ciała w zależności od użytego rodzaju czujnika. W zestawie czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej | Tak |  |
| 16 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika ręcznie oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. Możliwość wyłączenia pojedynczych alarmów dla poszczególnych parametrów. Jeden dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic | Tak, podać |  |
| 17 | Przynajmniej 72- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością co najmniej 5 s. | Tak, podać |  |
| 18 | Zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych jednocześnie w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 72 godzin | Tak, podać |  |
| 19 | Zapamiętywanie co najmniej 300 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak, podać |  |
| 20 | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak, podać |  |
| 21 | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość współpracy monitorów z centralą pielęgniarską | Tak, podać |  |
| 23 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związana np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora umożliwiająca szybkie ponowne uruchomienie monitorowania | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: inwazyjnego ciśnienia (co najmniej o dwa kanały), kapnografii, nieinwazyjnego rzutu serca, stężenia gazów anestetycznych | TAK |  |
| 25 | Wyposażenie dodatkowe: stojak jezdny ze stali nierdzewnej na sześciokołowej podstawie jezdnej z blokadą, co najmniej dwóch kół, wyposażony w kosz na akcesoria. | TAK |  |
| 26 | Urządzenie fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2021.), kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. | TAK |  |
| 27 | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy gwarancyjne wliczone w cenę sprzętu | TAK |  |
| 28 | Do urządzeń instrukcja obsługi, konserwacji i sterylizacji w języku polskim. | TAK |  |
| 29 | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. | TAK |  |
| 30 | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |
| 31 | oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | TAK | Zał. nr ……... |
| 32 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 33 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |
| 34 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr ……. |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Zał.  nr 4   do zapytania ofertowego nr pcmg/zo-09/2021

Specyfikacja Techniczna

CZĘŚĆ NR 4   ŁÓŻKO WIELOPOZYCYJNE STEROWANE PILOTEM

Producent ……………………………………………………………………………………..

Typ/Model …………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2021r.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka gwarantująca stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 970 mm | TAK |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe gumowe niebrudzące, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Krążki obrotowe wokół własnej osi. | TAK |  |
| 6 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na przynajmniej jednym szczeblu barierki. | TAK |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 8 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego (ABS), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Leże łóżka trzysegmentowe ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia. | TAK |  |
| 10 | Leże wypełnione płytą HPL przezierną ,odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg | TAK |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 12 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego . | TAK |  |
| 13 | Regulacja pozycji elektrycznych łóżka : - segmentu oparcia pleców - segmentu ud. | TAK |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 16 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i ud (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| 17 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców. | TAK |  |
| 18 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 23 | Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach za pomocą dwóch trzpieni z możliwością demontażu bez użycia narzędzi i składane wzdłuż ramy za pomocą dźwigni. Barierka zabezpieczająca pacjenta w około 75%. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinka wieszak na kroplówki- 4 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne lub listwy z haczykami z płynną możliwością ich przesuwania | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary, beżowy). | TAK |  |
| POZOSTAŁE : |
| 25 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 26 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 28 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |
| 29 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 3 dni robocze. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| 31 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| 32 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 33 | Oferowane łóżko będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 34 | Oferowane łóżko jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | TAK | Zał. nr …….. |
| 35 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców