Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

…………………………………….…………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ŁÓŻKO WIELOPOZYCYJNE STEROWANE PILOTEM

Producent ……………………………………………………………………………………..

Typ/Model …………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2021r.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka gwarantująca stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 970 mm | TAK |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe gumowe niebrudzące, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Krążki obrotowe wokół własnej osi. | TAK |  |
| 6 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na przynajmniej jednym szczeblu barierki. | TAK |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 8 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego (ABS), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Leże łóżka trzysegmentowe ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia. | TAK |  |
| 10 | Leże wypełnione płytą HPL przezierną ,odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg | TAK |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 12 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego . | TAK |  |
| 13 | Regulacja pozycji elektrycznych łóżka : - segmentu oparcia pleców - segmentu ud. | TAK |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 16 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i ud (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| 17 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców. | TAK |  |
| 18 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 23 | Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach za pomocą dwóch trzpieni z możliwością demontażu bez użycia narzędzi i składane wzdłuż ramy za pomocą dźwigni. Barierka zabezpieczająca pacjenta w około 75%. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinka wieszak na kroplówki- 4 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne lub listwy z haczykami z płynną możliwością ich przesuwania | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary, beżowy). | TAK |  |
| POZOSTAŁE : |
| 25 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 26 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 28 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |
| 29 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 3 dni robocze. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| 31 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| 32 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 33 | Oferowane łóżko będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 34 | Oferowane łóżko jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | TAK | Zał. nr …….. |
| 35 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………., dnia ……………r.

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)