Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup, dostawa i uruchomienie toru wizyjnego z wideobronchoskopami
do diagnostyki endoskopowej płuc

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego”.

II. WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................……………………

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................

Numer telefonu/fax: ....................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: ...................................................................................................................................

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie toru wizyjnego z wideobronchoskopami
do diagnostyki endoskopowej płuc

Oferuję realizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym, jak niżej:

| Wartość netto [zł] | VAT w kwocie [zł] | Wartość brutto [zł] | Słownie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………………. | ……………………………… | ………………………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny, dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest dopuszczony do używania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) …

……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| VIDEOBRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY HDTV – 1 kpl | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chip CCD lub CMOS wbudowany w końcówkę endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | tak |  |
| 2. | Szerokość kanału biopsyjnego: 2,8mm (±0,2mm) | tak |  |
| 3. | Szerokość zewnętrzna sondy wziernikowej: 6,4mm (±0,2mm) | tak |  |
| 4. | Szerokość zewnętrzna końcówki wziernika: 6,1mm (±0,1mm) | tak |  |
| 5. | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 600 mm | tak |  |
| 6. | Długość całkowita: mak. 875 mm | tak |  |
| 7. | Pole widzenia: min. 120˚ | tak |  |
| 8. | Głębia ostrości: 3-100 mm | tak |  |
| 9. | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej góra/dół min.: 180˚/130˚ | tak |  |
| 10. | Dowolnie programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | tak |  |
| 11. | Przyłącze ssania zintegrowane z regulacyjnym zaworem ssącym w pełni demontowalne – jednorazowego uż. | tak |  |
| 12. | Wejście do kanału instrumentalnego typu LUER | tak |  |
| 13. | Aparat dostosowany do funkcji BAL | tak |  |
| 14. | Końcówka sondy dostosowana do zastosowania urządzeń do elektrochirurgii | tak |  |
| 15. | Zawór testera szczelności oraz złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone w konektorze | tak |  |
| 16. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | tak |  |
| 17. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | tak |  |
| 18. | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | tak |  |
| 19. | Możliwość sterylizacji | tak |  |
| 20. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | tak |  |
| 21. | Podstawowe wyposażenie do mycia i dezynfekcji w tym: - szczoteczki czyszczące do kanału roboczego oraz do gniazd zaworów - niezbędne adaptery do mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 22. | Na wyposażeniu videobronchoskopu zawór regulacyjny odsysania jednoraz. uż. - min. 50 szt. oraz tester szczelności – 1 szt. | tak |  |
| 23. | Pełna kompatybilność videobronchoskopu z oferowanym procesorem obrazu | tak |  |
| 24. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | tak |  |
| TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY HDTV do oferowanego videobronchoskopu – 1 kpl |  |  |
| a) | Videoprocesor obrazu HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 kpl |  |  |
| 1. | Obrazowanie HDTV, rozdzielczość sygnału wideo min. 1920 x 1080 | tak |  |
| 2. | Wyjścia sygnału typu, min.: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewn. (min. jeden port umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | tak |  |
| 3. | Wyjścia sygnału wideo min.: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne | tak |  |
| 4. | Wyjścia komunikacyjne min.: RJ45, RS-232C | tak |  |
| 5. | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | tak |  |
| 6. | Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - informacja o miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na pamięci USB | tak |  |
| 7. | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x | tak |  |
| 8. | Menu ustawień procesora w pełni w języku polskim | tak |  |
| 9. | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | tak |  |
| 10. | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | tak |  |
| 11. | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopu (w tym m.in. rejestracja zdjęć i filmów) | tak |  |
| 12. | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | tak |  |
| 13. | Pompa insuflacyjna z min. 3-stopniową regulacja pracy | tak |  |
| 14. | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski | tak |  |
| 15. | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | tak |  |
| 16. | Możliwość zaprogramowania czasu wyboru stop klatki w min. 3 zakresach: 0,25 ; 0,5 i 1,0 sek | tak |  |
| 17. | Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB | tak |  |
| 18. | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach min.: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | tak |  |
| 19. | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | tak |  |
| 20. | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | tak |  |
| 21. | Możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora | tak |  |
| 22. | Panel sterujący wyposażony w dedykowany przycisk umożliwiający usunięcie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | tak |  |
| 23. | Zintegrowane źródło światła (wbudowane w obudowę procesora) typ ksenon o mocy min. 150W | tak |  |
| 24. | Temperatura barwy światła min 6000 K | tak |  |
| 25. | Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin | tak |  |
| 26. | Diodowy wskaźnik zużycia lampy głównej na panelu sterującym – min. 3 różnokolorowe diody | tak |  |
| 27. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | tak |  |
| 28. | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | tak |  |
| 29. | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | tak |  |
| 30. | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | tak |  |
| 31. | Automatyczny balans bieli / balanser bieli na wyposażeniu | tak |  |
| 32. | Możliwość zapisania min. 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | tak |  |
| 33. | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | tak |  |
| 34. | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | tak |  |
| 35. | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360VA | tak |  |
| 36. | Pełna kompatybilność z oferowanym videobronchoskopem | tak |  |
| 37. | Wózek medyczny endoskopowy – 1 kpl |  |  |
| 38. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | tak |  |
| 39. | Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 125mm | tak |  |
| 40. | Min. 2 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora | tak |  |
| 41. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | tak |  |
| 42. | Centralna listwa zasilająca z min. 3 gniazdami, | tak |  |
| 43. | Teleskopowy wieszak na min. 1 endoskopy z możliwością montażu z lewej/prawej strony wózka | tak |  |
| 44. | Waga wózka maks. 70kg | tak |  |
| 45. | Ssak medyczny endoskopowy – 1 kpl |  |  |
| 46. | Wydajność min. 20l/min | tak |  |
| 47. | Maks. podciśnienie 80kPa | tak |  |
| 48. | 1 litrowy zbiornik podstawowy nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywką, jednorazowe wkłady w zestawie | tak |  |
| 49. | Zabezpieczenie przed przelaniem | tak |  |
| 50. | Monitor medyczny endoskopowy – 1 kpl |  |  |
| 51. | Rozmiar matrycy min. 24 cali, z podświetleniem LED | tak |  |
| 52. | Jasność min. 300 cd/m2 | tak |  |
| 53. | Kontrast min. 1000:1 | tak |  |
| 54. | Rozdzielczość / format: 1920 x 1080 / 16:10 | tak |  |
| 55. | Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów | tak |  |
| 56. | Kąt widzenia H/V min. 178° | tak |  |
| 57. | Wejścia video min. DVI , RGBS/VGA/YPbPr, S-Video | tak |  |
| 58. | Wyjścia video min. DVI | tak |  |
| 59. | Zewnętrzny transformator napięcia | tak |  |
| 60. | Mocowanie do wózka standard typu VESA (100 x 100) | tak |  |
| 61. | Rok produkcji 2021 | tak |  |
| 62. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | tak |  |
| 63. | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 64. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | tak |  |

………………………………………….

(data i podpis)