Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego”.

II. WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................……………………

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................

Numer telefonu/fax: ....................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: ...................................................................................................................................

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego.

Oferuję realizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym, jak niżej:

| Wartość netto [zł] | VAT w kwocie [zł] | Wartość brutto [zł] | Słownie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………………. | ……………………………… | ………………………………. | ………………………………. ………………………………. ………………………………. |

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny, dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest dopuszczony do używania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) …

……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2021 | tak |  |
| 2 | Wykonywane zabiegi: | tak |  |
|  | SCUF | tak |  |
|  | CVVH | tak |  |
|  | CVVHD | tak |  |
|  | CVVHF | tak |  |
|  | Plazmafereza | tak |  |
|  | Hemoperfuzja | tak |  |
|  | ECCO2 | tak |  |
| 3 | Możliwość wykonania zbiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją | tak |  |
| 4 | Możliwość wykonania zbiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją | tak |  |
| 5 | Pompa krwi | tak |  |
| 6 | Dedykowana pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g | tak |  |
| 7 | Aktywna opcja antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej z jednoczesną pre i post dylucją, w zabiegach: | tak |  |
|  | SCUF | tak |  |
|  | CVVHD | tak |  |
|  | CVVHF | tak |  |
|  | CVVHDF | tak |  |
| 8 | Dedykowana pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/- 1g | tak |  |
| 9 | Dedykowana pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/- 1g | tak |  |
| 10 | Dedykowana pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/- 1g | tak |  |
| 11 | System do pozaustrojowej eliminacji CO2 przez wymiennik krew gaz (z CRRT i bez CRRT) | tak |  |
| 12 | Pamięć zdarzeń do 90 godzin | tak |  |
| 13 | Podgrzewacz krwi wracającej do pacjenta | tak |  |
| 14 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | tak |  |
| 15 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | tak |  |
| 16 | Pomiar ciśnień: | tak |  |
|  | pobierania krwi | tak |  |
|  | filtra | tak |  |
|  | zwrotu krwi | tak |  |
|  | odpływu z filtra | tak |  |
|  | spadku ciśnienia na filtrze | tak |  |
|  | TMP | tak |  |
| 17 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | tak |  |
| 18 | Możliwość stosowania filtrów eliminujących endotoksyny i cytokiny w sepsie | tak |  |
| 19 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) - praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | tak |  |
| 20 | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | tak |  |
| 21 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | tak |  |
| 22 | Czujnik przecieku krwi | tak |  |
| 23 | Czujnik obecności powietrza we krwi | tak |  |
| 24 | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | tak |  |
| 25 | Kolorowy ekran dotykowy min 12" | tak |  |
| 26 | Złącze USB oraz Ethernetowe do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | tak |  |
| 27 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat (do podaży wapnia lub heparyny w zależności od wyboru antykoagulacji) | tak |  |
| 28 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii (CRRT SCUF, HD, HDF) | tak |  |
| 29 | Zabezpieczenie przed zakłóceniami przez aparat sygnału EKG | tak |  |
| 30 | Możliwość wpisania i zastosowania co najmniej dwóch stężeń cytrynianów w terapii CRRT | tak |  |
| 31 | Wbudowany w aparat akumulator zasilający do 10 min, pozwalający prowadzić zabieg | tak |  |
| 32 | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG, TK itp. | tak |  |
| 33 | Podstawa aparatu wyposażona w 4 kółka wraz z wbudowanym detektorem przecieku | tak |  |
| 34 | Okres gwarancji - 36 miesięcy | tak |  |
| 35 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | tak |  |
| 36 | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 37 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | tak |  |

…………………………………………

(data i podpis)