Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

…………………………………….…………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 1

ŁÓŻKO WIELOPOZYCYJNE STEROWANE PILOTEM

Producent ……………………………………………………………………………………..

Typ/Model …………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2021r.

| Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| Konstrukcja łóżka pantografowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota | TAK |  |
| Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka gwarantująca stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe Zamawiający dopuszcza również: - łóżko bez zewnętrznej ramy | TAK |  |
| Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 970 mm | TAK |  |
| W narożnikach leża 4 krążki odbojowe gumowe niebrudzące, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Krążki obrotowe wokół własnej osi. | TAK |  |
| Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na przynajmniej jednym szczeblu barierki. Zamawiający dopuszcza również: - łóżko bez listew odbojowych na barierkach, - łóżka z barierkami cztero sekcyjnymi, dzielonymi, tworzywowymi, wyższej klasy, bez konieczności stosowania elastycznych listew odbojowych. | TAK |  |
| Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego (ABS), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Zamawiający dopuszcza również: - szczyty łóżka wykonane z rury stalowej wypełnionej płytą HPL dostępną w 12 kolorach | TAK |  |
| Leże łóżka trzysegmentowe ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia. Zamawiający dopuszcza również: - leże wykonane w części pleców z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG oraz metalowych lameli montowanych na stałe w pozostałych częściach, - leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka lameli w każdym segmencie leża, - leże wykonane w segmencie oparcia pleców z tworzywa HPL przeziernego dla RTG oraz w pozostałych segmentach z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka lameli w każdym segmencie leża, - łóżko wypełnione płytami wykonanymi z polipropylenu, - łóżko wypełnione płytami wykonanymi z polipropylenu przezierną ,odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg, - łóżko z leżem czterosegmentowym, w tym trzy ruchome: segment oparcia pleców, segment uda i segment podudzia. | TAK |  |
| Leże wypełnione płytą HPL przezierną ,odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg Zamawiający dopuszcza również: - leże wykonane w części pleców z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG oraz metalowych lameli montowanych na stałe w pozostałych częściach, - leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka lameli w każdym segmencie leża, - leże wykonane w segmencie oparcia pleców z tworzywa HPL przeziernego dla RTG oraz w pozostałych segmentach z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka lameli w każdym segmencie leża, - łóżko wypełnione płytami wykonanymi z polipropylenu, - łóżko wypełnione płytami wykonanymi z polipropylenu przezierną ,odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg. | TAK |  |
| W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego . | TAK |  |
| Regulacja pozycji elektrycznych łóżka : - segmentu oparcia pleców - segmentu ud. | TAK |  |
| Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | TAK |  |
| Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
| Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i ud (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców. | TAK |  |
| Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach za pomocą dwóch trzpieni z możliwością demontażu bez użycia narzędzi i składane wzdłuż ramy za pomocą dźwigni. Barierka zabezpieczająca pacjenta w około 75%. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinka wieszak na kroplówki- 4 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne lub listwy z haczykami z płynną możliwością ich przesuwania Zamawiający dopuszcza również: - łóżko posiadające uchwyty do montażu worków na płyny fizjologiczne montowane w 4pkt leża po 2 każdą stronę w części środkowej- proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary, beżowy). Zamawiający dopuszcza również: - szczyty łóżka wykonane z rury stalowej wypełnionej płytą HPL dostępną w 12 kolorach, - łóżko posiadające możliwość wyboru 12 kolorów wypełnień szczytów oraz 2 kolory elementów metalowych (biały lub szary),których lakier proszkowy w obu kolorach posiada stosowane badania potwierdzające, że nie wywołuje zmian nowotworowych, co przy kilkunastoletnim użytkowaniu łóżek ma znaczący wpływ na zdrowie przebywającego na oddziale personelu medycznego. | TAK |  |
| POZOSTAŁE : |
| Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |
| Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 3 dni robocze. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| Oferowane łóżko będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Oferowane łóżko jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | TAK | Zał. nr …….. |
| Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK | Zał. nr …... |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………., dnia ……………r.

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja Techniczna

…………………………………….…………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 2

STÓŁ REHABILITACYJNY DO TERAPII BOBATH I VOJTY

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne TAK lub Tak/Podać | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół rehabilitacyjny do terapii Bobath i Vojty |  |  |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji 2021 | Tak/Podać |  |
|  | Prostokątny | Tak |  |
|  | Wymiary min. 120 x 200cm | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna | Tak |  |
|  | Regulacja sekcji oparcia elektryczna | Tak |  |
|  | 2-sekcyjny | Tak |  |
|  | Obciążenie max 250kg +/- 10kg | Tak/Podać |  |
|  | Zakres wysokości 50-105cm +/- 2 cm | Tak/Podać |  |
|  | Zakres regulacji oparcia: od 0º do 65º | Tak |  |
|  | Rodzaj zagłówka: wycięcie na twarz z zatyczką | Tak |  |
|  | Wodoodporna tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości. Wysoka odporność na ścierania do min. 45.000 cykli | Tak/Podać |  |
|  | Kolor tapicerki do wyboru min. 5 kolorów | Tak/Podać |  |
|  | Okres gwarancji: min 24 miesiące | Tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 3 dni robocze. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – stół zastępczy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/stołu na nowy | Tak |  |
|  | Oferowany stół będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Oferowane stół jest dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku – dołączyć oświadczenie | Tak | Zał. nr …….. |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | Tak | Zał. nr …... |

UWAGI:   WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………., dnia ……………r.

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)